## Slide 1: 영상처리를 활용한 행동 인식 긴급 상황 알림 시스템
1558027 전국표
1558032 정영철
Notes: 안녕하세요! 졸업작품발표회 5조 전국표, 정영철 입니다.
저희는 영상처리를 활용한 행동 인식 긴급 상황 알림 시스템에 대해서 작품을 만들어 보았습니다.
발표 시작하겠습니다.

## Slide 2: 목차
작품 개요
구동 방식
작품 내용
시연영상
Q&A

## Slide 3: 작품 개요
1인 가구 비중이 점차 증가함에 따라 위급상황시 도움을 주는 알림 서비스의 필요성이 많아짐.
CCTV가 많아짐에 따라 실시간으로 확인을 할 수가 없기에 영상의 우선순위 필터링이 필수라고 생각함.
영상처리를 활용하여 사람 관절을 추적하고 행동 인식을 함
주저앉거나 쓰러지는 이상 행동을 인식하여 PC와 어플을 통해 알림
Notes: 우선 작품개요로 4가지 정도 간단하게 추려봤는데요.
뒤에 자료와 함께 설명 해드리겠습니다.

## Slide 4: 작품 개요
1인 가구 비중이 점차 증가함에 따라 위급상황시 도움을 주는 알림 서비스의 필요성이 많아짐.
744.6
772.5
808.5
848.8
906.3
1인 가구
(만 가구)
34.9
35.7
36.6
37.75
39.24
1인 가구 비율(%)
1인 가구 규모 추이
(자료:행정안전부 주민등록 인구통계)
2016 2017 2018 2019 2020
Notes: 첫번째로 1인 가구 비중이 점차 증가한다는 그래프자료와 비율입니다.
위급 상황 발생 시 빠르게 대처를 하지 못해서 사망하는 경우가 많이 발생하는데요.
어린이집, 학교, 회사, 안전사각지대 등은 사람이 쓰러졌을 때 누군가 도와줄 수 있고, 요즘 시민의식이 높아져 응급처치 가능자 비율이 높아지고 있습니다.
하지만 도와줄 사람이 없고, 가장 보편적이고 빈번하게 일어나는 사례가 1인가구이기 떄문에 골든타임을 확보하여 생명을 구할 수 있을 것 같다는 기대에 작품을 만들어 보기로 하였습니다.

## Slide 5
출처: 서울시복지재단의 '2020년 서울시 고독사 위험계층 실태조사'
총 978건
작품 개요
Notes: 첫번째로 1인 가구 비중이 점차 증가한다는 그래프자료와 비율입니다.
위급 상황 발생 시 빠르게 대처를 하지 못해서 사망하는 경우가 많이 발생하는데요.
어린이집, 학교, 회사, 안전사각지대 등은 사람이 쓰러졌을 때 누군가 도와줄 수 있고, 요즘 시민의식이 높아져 응급처치 가능자 비율이 높아지고 있습니다.
하지만 도와줄 사람이 없고, 가장 보편적이고 빈번하게 일어나는 사례가 1인가구이기 떄문에 골든타임을 확보하여 생명을 구할 수 있을 것 같다는 기대에 작품을 만들어 보기로 하였습니다.

## Slide 6
총 설치 대수(대)
연 증가 대수(대)
1400000
200000
600000
400000
1000000
800000
1200000
2017 2018 2019 2020
200000
160000
80000
40000
CCTV가 많아짐에 따라 실시간으로 확인을 할 수가 없기에 영상의 우선순위 필터링이 필수라고 생각한다.
작품 개요
Notes: 다음으로 보실 자료는 전국 CCTV 개수와 증가수를 나타내고 있는 그래프 입니다.
안 그래도 많아지고 있는 CCTV인데, 1인가구를 관리해줄 인력이 턱없이 부족한게 당연하다고 생각합니다.
더 나아가서 1인 가구 뿐만 아니라 CCTV를 모니터링하기에는 신속한 대처가 사실상 불가능하다고 보는데 우선순위를 필터링해 알려주면 투입되는 인력을 확실히 줄일 수 있다고 생각합니다.

## Slide 7
작품 개요
사람 관절 추적
행동 인식
긴급 상황 알림
Notes: 학습시킬 데이터셋으로는 mpii라는 휴먼포즈 데이터 셋을 사용하였는데, 2만 5천가지의 이미지, 4만가지의 사람데이터셋을 이용해 모션을 트래킹하고 인식하게끔 하였습니다.

## Slide 8
웹 캠
휴대폰 알림
PC알림
PC
MPII 네트워크 불러옴
이미지 읽음
전 처리 작업
MPII 네트워크에 입력
관절정보탐지
관절 트래킹
행동 구분 알고리즘
긴급상황
구동 방식
Y
N

## Slide 9
MPII Human Pose 데이터 셋
Open Pose
작품 내용
Notes: 학습시킬 데이터셋으로는 mpii라는 휴먼포즈 데이터 셋을 사용하였는데, 2만 5천가지의 이미지, 4만가지의 사람데이터셋을 이용해 모션을 트래킹하고 인식하게끔 하였습니다.

## Slide 10
OpenPose 시스템 아키텍쳐
작품 내용
Notes: 작품 내용으로 들어가서, OpenPose의 딥러닝 네트워크는 VGG-19를 썼습니다. VGG-19는 테스트용으로 적합하다고 알려진 CNN 즉 합성곱 신경망을 기반으로 영상을 입력 값으로 하여 객체를 인식합니다.
VGG-19는 19개 계층으로 구성된 합성곱 신경망입니다
C = Convolution layer / P = Pooling layer
S = Confidence Map / L = Part Affinity Field
순서 : Image -> VGG-19 -> Stage 1 -> Stage 2 -> Stage N -> result
(Branch 1 : 관절 예측 / Branch 2 : 사람 예측)
Branch 1에서는 Confidence Map(S)이 결과값으로 나오며, Branch 2에서는 Part Affinity Field(L)이 결과 값으로 나옵니다.
Confidence map은 관절(Joint)이 위치할수 있는 가능성이 높은 흑백이미지(Greyscale)를 만들어 놓고, 모든 픽셀을 0~1값으로 표현 해 히트맵(heatmap)을 만들어 관절위치를 파악합니다.
Part Affinity Fields는 한 관절에서 다른 관절로 이어지는 방향을 인코딩한 2D 벡터이며 이는 인체 부위 사이의 연관 정도를 나타냅니다.

## Slide 11: 작품 내용
Notes: 먼저 순서로는 MPII 네트워크를 불러 온 후에 카메라를 통해 실시간으로 이미지를 불러옵니다.
읽어 들인 이미지를 MPII 네트워크에 넣기 위한 전 처리를 진행하고 전 처리된 이미지를 MPII 네트워크에 입력합니다.
이 때 네트워크에 있는 confidence map을 통해 각 관절 정보가 나오는데 이 관절들 간의 연결 관계를 이분 매칭을 통해 각 노드들끼리 연결합니다.
이분 매칭은 나 자신이 속한 영역과 그렇지 않은 영역을 나누어 나와 같은 영역의 노드들끼리는 연결하지 않는 방법이다.
이 때, 이분 매칭을 이용하여 다른 영역에 있는 노드들끼리는 모두 연결하여 모든 연결 가능성을 고려한다.
이 정보를 이용하여 각 노드들의 연결 관계를 한층 단순화 시킨다.
이후 각 노드들이 한 사람의 몸 안에서 제대로 연결되었다는 것을 확정할 수 없기 때문에(다른 사람의 몸과 연결된 노드를 제거해야 하기 때문에) affinity field를 이용하여 각 노드들 간의 연결 관계를 확정한다.

## Slide 12: 작품 내용
Notes: 각 파트 번호, 선으로 연결될 선들을 설정을 해줬습니다.
그 뒤 각 파일 데이터 셋을 불러오는 과정을 거쳐 학습을 시킨 뒤 이미지를 읽어오는 과정 순으로 가게 됩니다.

## Slide 13: 작품 내용
Notes: Neck과 Right Hip의 x, y 좌표 값을 통해 역탄젠트의 값을 구한 후 각도에 따라 서있음, 쓰러짐 두 가지 행동으로 구분하였습니다.
역탄젠트의 값을 degree값으로 사용하기 위해 radian값을 degree값으로 변환을 해주었고,
서있음 행동은 역 탄젠트의 각도가 45° 이상일 때, 45°이하일때는 이 주저앉음 행동으로 인식을 하도록 해줬습니다.
서있을때는 계속 알릴 필요가 없기 때문에 count변수를 사용해서 값이 10일때 마다 알림
atan은 두 점 사이의 탄젠트값을 받아 절대각을 -π/2 ~ π/2의 라디안 값으로 반환한다.
atan2는 두 점 사이의 상대좌표(x, y)를 받아 절대각을 -π ~ π의 라디안 값으로 반환한다.
atan2 함수는 점 A로부터 점 B가 상대적으로 어느 위치에 있는지를 파라미터로 받는데, 상대적인 위치이기 때문에 x나 y가 음수값이 될 수 있다.
atan2는 파라미터로 음수를 허용하기 때문에 atan 대신에 유용하게 사용할 수 있는 것이다.

## Slide 14: 작품 내용
Notes: atan은 두 점 사이의 탄젠트값을 받아 절대각을 -π/2 ~ π/2의 라디안 값으로 반환한다.
atan2는 두 점 사이의 상대좌표(x, y)를 받아 절대각을 -π ~ π의 라디안 값으로 반환한다.
atan2 함수는 점 A로부터 점 B가 상대적으로 어느 위치에 있는지를 파라미터로 받는데, 상대적인 위치이기 때문에 x나 y가 음수값이 될 수 있다.
atan2는 파라미터로 음수를 허용하기 때문에 atan 대신에 유용하게 사용할 수 있는 것이다.

## Slide 15: 작품 내용
45° 이상일 때
45° 이하일 때
작품 내용

## Slide 16: 작품 내용
Notes: Python에서 제공하는 Telegram모듈을 사용하여 알림 시스템을 고안했다.
Telegram에서 제공하는 토큰 번호와 Chat id를 받아 Python과 통신을 해준다.
일방적 구조가 있는데 본 논문에서는 <그림18>과 같이 일방적 구조의 코드를 사용

## Slide 17: 작품 내용
PC알림
휴대폰 알림
Notes: Fall Down 행동이 10회 이상 지속 되었을 경우에 “Emergency” 알림을 보내도록 설정을 해놨습니다.
PC알림으로도 받을 수 있고, 어플로 다운받아서 휴대폰에서도 알림이 가능합니다.

## Slide 18: 실험 내용
7M

## Slide 19: 실험 내용
4M

## Slide 20: 실험 내용
2M

## Slide 21: 실험 내용
7M

## Slide 22: 실험 내용
4M

## Slide 23: 실험 내용
2M

## Slide 24: 실험 내용
7M

## Slide 25: 실험 내용
2M

## Slide 26: 실험 내용
7M

## Slide 27: 실험 내용
2M

## Slide 28: 시연 영상
Notes: 시연영상추가

## Slide 29
감사합니다

## Slide 30
실험 내용

## Slide 31
시연 영상